ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

2. Містобудівні, соціально-економічні та природні умови;

інженерно-будівельна оцінка території

2.1 Місцезнаходження та короткий опис території

Ділянка території площею 0,08 га, для якої розробляється даний детальний план (далі – «ділянка проектування»), знаходиться в межах центральної території міста м. Боярка, Києво-Святошинського району, Київської області по вул. Соборності, 51-Б.

Ділянка проектування межує:

- з Півночі – землі міської ради (магістральна вулиця Соборності), далі – житлова забудова;

- зі Сходу та Півдня – землі міської ради;

- із Заходу – територія поліклініки.

2.2 Кліматичні умови

Проектована територія відноситься до лісостепової зони з помірною зимою і не жарким літом. Основні окремі елементи метеорологічних показників, які необхідні для обґрунтування і прийняття необхідних планувальних рішень, наведені за даними багаторічних спостережень метеостанції.

Температура повітря. Розрахункова температура:

- найхолоднішою п’ятиденки – 23,0ºС;

Опалювальний період:

- середня температура + 12,0 ° С;

- період – 192 днів.

Глибина промерзання ґрунту:

- середня 110 см;

- максимальна 120 см.

Атмосферні опади:

- середньорічна кількість – 690 мм:

- характеристичне значення вітрового навантаження – 410 Па.

Згідно будівельно-кліматичного районування (ДБН 360-92((), територія відноситься до ІІ В підрайону ІІ будівельно-кліматичного району.

Щодо метеорологічних умов ділянка відноситься до територій з помірним природним потенціалом забруднення атмосферного повітря і характеризується менш сприятливими умовами розсіювання промислових викидів в атмосферу (районування України за потенціалом забруднення).

Планувальне рішення враховує існуючий характер вітрового режиму. Дані характеристики також враховані при формуванні поверхневого стоку, озеленення територій і при створенні комфортних умов проживання.

2.3 Природне середовище

Ділянка проектування станом на сьогоднішній день є незабудованою, (на даний час територія ділянки проектування не використовується).

2.4 Рельєф

Рельєф ділянки проектування не є природним (є упорядкованим штучно) і характеризується ухилом в напрямку з півночі і заходу ділянки на її південь і схід. Перепад абсолютних відміток в межах ділянки проектування складає від 176,05 м (у північній частині ділянки) до 175,50 м (у південній її частині.

2.5 Ґрунти, гідрогеологічні умови, сейсмічність

В геологічному розрізі корінного плато, до глибини 8 метрів, беруть участь суглинки і супіски, важкі суглинки – нижче по розрізу.

Геологічні вишукування на даній ділянці виконувалися в 2014 р ТОВ «ГЕО СП», м. Київ. Рослинний шар і насипний шар коливається від 0,9 м до 1,2 м. Глибина промерзання 1,0 м.

Тип ґрунтових умов по просіданню, в основному – не просідаючі. Гідрогеологічні умови характерні тим, що по всьому розрізу досліджень на глибину до 8,0 м., ґрунтових вод не виявлено.

Згідно ДБН В.1.1-12-2006 та карт ЗСР, ділянка проектування розташована в зоні 6-бальної сейсмічної інтенсивності.

3. Оцінка існуючої ситуації

3.1 Сучасна містобудівна ситуація

На даний час ділянка проектування вільна від забудови.

Через ділянку проектування проходять інженерні мережі – водопроводу, кабельні підземні лінії.

Запроектований об’єкт розміщено поза зазначених комунікацій, що не потребуватиме їх перенесення при проведенні будівельних робіт.

3.2 Транспортна та інженерна інфраструктура

Станом, на момент розроблення даного ДПТ, вздовж західної межі ділянки проектування (безпосередньо примикаючи до цієї межі) проходить існуючий двосмуговий асфальтований проїзд, що забезпечує можливість здійснення транспортного сполучення між ділянкою проектування та вулицею Соборності. Ширина вказаного проїзду на відрізку проходження поблизу ділянки проектування становить близько 4,0 м.

На момент розроблення даного ДПТ, через ділянку проектування та поруч з ділянкою транзитом проходять такі інженерні мережі:

- електромережа, яка може бути використана для електрозабезпечення споруджуваного на ділянці проектування будинку;

- підземний господарсько-питний водопровід з труб ∅300;

- каналізаційні мережі з бетонних труб ∅200;

- газопровід;

Ділянка проектування знаходиться у зоні покриття базових станцій національних операторів мобільного зв’язку.

Ділянка проектування знаходиться в зоні впевненого прийому передавальних станцій національного телебачення.

3.3 Санітарно-епідеміологічні впливи

Ділянка проектування, або її окремі частини, не знаходяться в межах санітарно-захисних зон (СЗЗ) діючих промислових, комунальних та інших об’єктів. В той же час, джерелом несприятливого санітарного впливу є проїзна частина існуючої вулиці Соборності, що розташована на північ від ділянки проектування.

3.4 Обмеження щодо охорони пам’яток культурної спадщини

Згідно положень Постанови КМУ № 878 від 26.07.2001 р., м. Боярка не належить до списку історичних населених місць України.

Відповідно до п. 6 розділу 1 ст. 6, ст. 30, п. 2 ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини» орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини повинен забезпечити збереженість об’єктів культурної спадщини, у тому числі тих, що можуть бути виявлені, і заборонити будь-яку діяльність, що створює їм загрозу.

З метою унеможливлення руйнування чи знищення об’єктів археологічної спадщини, повинно бути забезпечене здійснення таких заходів:

1. Обов’язкове проведення археологічних розвідок території земельної ділянки та врахування результатів цієї розвідки при передачі земельних ділянок у власність чи користування, у тому числі під будівництво.

2. Визначення меж територій археологічних об’єктів з їх координуванням.

3. Укладення з користувачами охоронних договорів на всі об’єкти культурної спадщини для забезпечення їх належної охорони і використання відповідно до вимог чинного законодавства (ст. 23 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

4. Заборона приватизації земельних ділянок під об’єктами археології (ст. 14, 17 Закону України «Про охорону культурної спадщини», лист Держкультурспадщини від 06.12.2010 №22-3609/10, лист Міністерства культури України від 19.05.2011 № 344/22/15-11).

5. Передбачення проведення охоронних археологічних досліджень у випадку планування будівництва у межах об’єктів археології (ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

4. Функціональне зонування та планувально-просторова

організація території, структура забудови

4.1 Розподіл території за функціональним використанням

На ділянці проектування буде розташовано будинок з прибудинковою територією, на якій розміщуватиметься проїзд, стоянка автомобільного транспорту, тротуар, майданчик для розвороту автомобільного транспорту, елементи благоустрою і озеленення.

Площа ділянки проектування (800 м²) відповідає мінімальним вимогам щодо площі ділянки під розміщення будівлі закладу охорони здоров’я.

Даним ДПТ встановлюються такі функціональні зони в межах ділянки проектування:

1) зона, що відводиться для зведення будівлі;

2) зона, що відводиться для улаштування проїздів та доріжок;

3) зона, що відводиться для улаштування майданчиків різного призначення;

4) зона, що відводиться для улаштування зелених насаджень.

Розміщення будівлі закладу охорони здоров’я, майданчиків, елементів благоустрою обумовлюється вимогами зонування території, санітарно-гігієнічними й протипожежними вимогами.

Розташування запроектованого об’єкту і майданчиків на ділянці проектування виконано з дотриманням ДБН 360-92** і ДСП 173-96.

4.2 Характеристика видів використання території

1. Зона, яка відводиться для зведення будівлі закладу охорони здоров’я.

На території, наданій під забудову передбачається спорудження двоповерхової будівлі закладу охорони здоров’я.

Площа забудови будівлі становить 177,60 м², загальна площа – 270,20 м².

Ступінь вогнестійкості запроектованого будівлі – ІІІ.

2. Зона, що відводиться для улаштування проїздів та доріжок

На території даної зони запроектовано розміщення проїздів для легкового і спеціалізованого автотранспорту, а також доріжок для руху пішоходів (при цьому проїзна та пішохідна частини запроектовані розмежованими).

Розташування запроектованої проїзної частини відносно запроектованого будинку відповідає вимогам додатку 3.1 ДБН 360-92**.

Більш детально рішення щодо порядку організації руху транспорту і пішоходів по території ділянки проектування та поза нею описані у розділі 5 цієї пояснювальної записки.

3. Зона, що відводиться для улаштування майданчиків різного призначення

Згідно з вимогами ДБН 360-92**, даним ДПТ передбачене улаштування на ділянці проектування:

1) Майданчика для тимчасового зберігання автомобілів.

Даний майданчики загальною площею 70,00 м² розрахований на розміщення 5 машино-місць (в т. ч. 1 машино-місце для зберігання автомобіля для інваліда (п. 5.13 ДБН В.2.2-17:2006).

Розміри машино-місць на території майданчика відповідають вимогам, викладеним у п. 5.2 ДБН В.2.3-15:2007 та п. 5.13 ДБН В.2.2-17:2006.

Відстані від меж машино-місць до існуючих і запроектованих будівель відповідають вимогам табл. 7.5 ДБН 360-92**, до інших запроектованих майданчиків – вимогам п. 4.10 ДСП 173-96.

Віддаленість запроектованих майданчиків для тимчасового зберігання автомобілів від входу в запроектовану будівлю не перевищує значення, регламентованого положеннями п. 7.46* ДБН 360-92**.

4. Зона, що відводиться для улаштування зелених насаджень

Всю територію ділянки проектування, яка не буде зайнята запроектованими будівлями, проїздами, доріжками та майданчиками, передбачається озеленити.

Загальна площа зони, що відводиться для улаштування зелених насаджень, становить 298,10 м².

Більш детально рішення з озеленення території в межах ділянки проектування та поза ними описані у розділі 9 цієї пояснювальної записки.

5. Організація руху транспорту і пішоходів

5.1 Організація руху транспорту

Планується, що після реалізації даного ДПТ транспортний зв’язок між ділянкою проектування та вулично-дорожною мережею м. Боярка буде здійснюватись через існуючий в’їзд з вулиці Соборності:

- В’їзд-виїзд № 1, що розташовуватиметься у західній частині межі ділянки проектування.

Через цей в’їзд здійснюватиметься транспортне сполучення між територією запроектованої будівлі та вулицею Соборності (за допомогою існуючого проїзду з асфальтобетонним покриттям.

Проїзд (у межах ділянки проектування) прийнято одно-смуговим, шириною 3,50 м., що відповідає вимогам табл. 7.1 ДБН 360-92**.

В якості матеріалу покриття для запроектованого проїзду прийнято асфальтобетон.

- В’їзд-виїзд № 2, що розташовуватиметься у східній частині межі ділянки проектування (використовуватиметься як запасний).

Параметри проїздів та їх розташування відносно будівлі забезпечують вимоги додатку 3.1 ДБН 360-92** щодо можливості гасіння пожежі та доступу рятувальних підрозділів.

Прийняті проектні рішення забезпечують можливість в’їзду на запроектовану прибудинкову територію та руху по ній автотранспорту пожежно-рятувальних підрозділів із внутрішнім радіусом повороту до 9 м.

Поздовжні та поперечні ухили проїзду обумовлені вертикальним плануванням і поверхневим водовідводом, та відповідають показникам, наведеним у розділі 2 ДБН В.2.3-5-2001.

Детальна конструкція дорожнього одягу запроектованого автомобільного проїзду буде розроблена на наступних етапах проектування.

5.2 Організація руху пішоходів

Вздовж запроектованого проїзду, що описано вище, передбачається улаштування доріжки для руху пішоходів. Доріжка передбачено шириною 1,5 м і влаштовується з одного боку проїзду.

Пішохідна доріжка відділяється від проїзду для руху автотранспорту бордюром шириною 15 см.

Поздовжні та поперечні ухили запроектованої пішохідної доріжки обумовлені вертикальним плануванням і поверхневим водовідводом, та відповідають показникам, наведеним у розділі 2 ДБН В.2.3-5-2001.

Улаштування пішохідних переходів через запроектований проїзд для руху автотранспорту не передбачається, оскільки прогнозована інтенсивність руху автомобілів по ньому є невисокою.

Планується, що здійснювати перехід через вказані проїзні частини пішоходи зможуть у будь-якому місці, проявляючи при цьому обачність та обережність.

7. Інженерна підготовка території

7.1 Вертикальне планування

Схема вертикального планування складена за матеріалами топографічного плану.

Заходи з інженерної підготовки території розроблено з урахуванням інженерно-будівельної оцінки території.

Вертикальне планування виконано з урахуванням наступних вимог:

- максимально можливе збереження природного рельєфу і ґрунтового покриву;

- відвід поверхневих вод зі швидкостями, які виключають ерозію ґрунту;

- виконання мінімально можливого обсягу земляних робіт;

- забезпечення нормативних ухилів проїздів і тротуарів.

Вертикальне планування виконано методом проектних відміток.

На кресленні (дивитись аркуш ДТП-5) наведені елементи вертикального планування: висотні відмітки в метрах, поздовжні ухили в проміле та відстані між характерними точками.

При складанні схеми вертикального планування території поздовжні ухили проїзної частини прийняті згідно СНиП ІІ-89-80*.

Величина максимального ухилу проїзної частини складає 15 ‰, мінімального – 5 ‰.

При виконанні інженерної підготовки на території, відведеної під будівництво, родючий шар ґрунту, перед початком будівництва, знімається з наступним використанням його для озеленення (глибину знімання родючого шару уточнити на наступних стадія проектування).

Відведення поверхневих вод з території прийнято відкритим способом (через лотки проїздів) шляхом зниження рельєфу.

Схема інженерної підготовки і вертикального планування не може служити документом для проведення робіт, а є доповненням до архітектурно-планувальної організації земельної ділянки і підтверджує можливість здійснення цих рішень.

8. Забезпечення пожежної та техногенної безпеки

Даним ДПТ передбачено здійснення заходів, спрямованих на забезпечення пожежної та техногенної безпеки під час експлуатації запроектованої будівлі, а саме:

- Вибір ступеня вогнестійкості, площі та поверховості запроектованої будівлі здійснено з урахуванням нормативних обмежень, вказаних у табл. 2 ДБН В.2.2-15:2005;

- Розташування запроектованої будівлі відносно розташованих поряд існуючих будівель і споруд прийняте з дотриманням протипожежних відстаней, регламентованих положеннями додаток 3.1 ДБН 360-92**.

- Запроектована будівля знаходиться в зоні дії існуючого пожежного гідранта, розташованого по вул. Соборності;

- Розташування запроектованого проїзду, інженерних мереж та зелених насаджень відносно запроектованої будівлі забезпечують вимоги додатку 3.1 ДБН 360-92** щодо можливості гасіння пожежі та доступу рятувальних підрозділів до будівлі;

- Улаштування в’їзду на територію ділянки проектування та під’їзних шляхів до нього, що дозволяє здійснювати в’їзд автомобілів пожежно-рятувальних підрозділів на запроектовану прибудинкову територію з декількох напрямів.

Згідно ДБН В.2.5-74:2013, розрахункова кількість одночасних пожеж на території ділянки проектування – одна, розрахунковий час гасіння пожежі – 3 години.

Пожежне депо (Боярський районний відділ ГУ МНС України в Київський області) знаходиться у м. Боярка, на відстані приблизно 1,8 км.

Вказана відстань задовольняє нормативним вимогам щодо радіусу обслуговування пожежних депо.

Згідно положень Постанови КМУ № 763 від 20.10.2016 р., ділянка проектування із запроектованою на ній будівлею закладу охорони здоров’я не підлягає постійному та обов’язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі.

Згідно положень Постанови КМУ № 6 від 09.01.2014 р., запроектована будівля закладу охорони здоров’я не належать до переліку об’єктів, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту.

Прогнозується, що після реалізації даного ДПТ на території ділянки проектування не розташовуватимуться машини, механізми та устаткування підвищеної небезпеки, перелік яких затверджено Постановою КМУ № 1107 від 26.10.2011 р.

Відхилення від норм проектування, які потребують погодження з органами ДСНС України, в ДПТ відсутні.

9. Благоустрій та озеленення

Даним ДПТ передбачається улаштування на запроектованій прибудинковій території частини з обов’язкового переліку елементів благоустрою, визначеного положеннями п. 6.3 ДБН Б 2.2-5:2011, а саме:

- тверді види покриття проїзду, покриття майданчиків, озеленення, освітлювальне обладнання. При цьому решту елементів благоустрою з вищезгаданого обов’язкового переліку, рішення з улаштування яких вимагає високого рівня деталізації креслень (елементи сполучення поверхонь, обладнання майданчиків, урни, обладнання для паркування велосипедів) буде передбачено при виконанні подальших етапів проектування.

У даному ДПТ застосовано такі види покриття проїздів і майданчиків:

- асфальтобетон: для покриття проїздів, пішохідних доріжок, майданчика для тимчасового зберігання автомобілів.

Встановлення огородження ділянки проектування або окремих її частин не передбачається.

9.1 Озеленення

Даним ДПТ передбачається здійснення заходів з озеленення території як в межах ділянки проектування, так і поза її межами.

Зокрема, у межах ділянки проектування заплановано:

- улаштування газонів та (або) квітників на територіях, на яких не передбачене розміщення будівель, проїздів і майданчиків;

- улаштування по периметру запроектованих майданчиків, які можуть бути джерелом шуму або забруднення повітря пилом, насаджень дерев та чагарників листяних і хвойних порід, а також частково елементів вертикального озеленення. Зазначені елементи озеленення влаштовуються з метою зменшення несприятливого впливу шуму та запиленості, що виникатимуть при експлуатації вказаних майданчиків.

Ширина запроектованих дерево-чагарникових насаджень та їх розташування відносно існуючих та запроектованих будівель, проїздів, доріжок, майданчиків відповідають вимогам табл. 5.2 ДБН 360-92** і додатку 3.1 ДБН 360-92**, п. 4.10 ДСП 173-96, розділ 6 ДБН Б 2.2-5:2011.

Відсоткова частка окремих видів елементів озеленення у загальній структурі озеленення ділянки проектування становить:

- газони та (або) квітники:		90% (268,29 м²);

- дерева та (або) чагарники:	10% (29,81 м²);

- разом:					100% (298,10 м²).

Окрім здійснення озеленення в межах ділянки проектування, ДПТ передбачає також і здійснення озеленення поза ними. Озеленення поза ділянкою проектування виконується шляхом улаштування смуги насаджень дерев та чагарників швидкоростучих листяних і хвойних порід шириною 5 м, розміщеної на півдні ділянки проектування. Дані насадження улаштовуються на виконання вимог п. 5.13 ДСП 173-96 і служать для озеленення СЗЗ існуючої вулиці, розташованої з півдня ділянки проектування.

10. Охорона навколишнього середовища

10.1 Заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища

Запроектована будівля не належать до об’єктів, від меж яких вимагається встановлення санітарно-захисної зони згідно ДСП 173-96. В той же час очікується, що процес експлуатації вказаної будівлі може спричиняти певний несприятливий вплив на навколишнє природне середовище та існуючу прилеглу забудову.

Факторами такого несприятливого впливу можуть бути:

- Забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами, що виділятимуться під час руху і тимчасової стоянки автотранспорту на запроектованій прибудинковій території;

- Утворення забруднених стічних вод господарського походження внаслідок експлуатації системи водовідведення запроектованої будівлі.

Даним ДПТ передбачена необхідність виконання заходів, спрямованих на суттєве зменшення несприятливого впливу від експлуатації запроектованої будівлі на навколишнє природне середовище та існуючу прилеглу житлову та громадську забудову, а саме:

- Розташування проїздів для руху автотранспорту та майданчика для тимчасового зберігання автотранспорту на нормативній відстані від існуючих та запроектованої будівель;

- Підключення будинку до централізованої каналізаційної мережі м. Боярка (докладніше див. підрозділ 6.2 цієї пояснювальної записки).

Планується, що після реалізації даного ДПТ на території ділянки проектування не здійснюватиметься діяльність та не розташовуватимуться об’єкти підвищеної екологічної небезпеки, перелік яких затверджено Постановою КМУ № 808 від 28.08.2013 р.

Слід також зазначити, що в той час як експлуатація запроектованої будівлі може спричиняти певний несприятливий вплив на навколишнє природне середовище та існуючу прилеглу забудову, працівники даного закладу самі можуть зазнавати несприятливого впливу, джерелами якого можуть бути:

- розташована з північної сторони від ділянки проектування проїзна частина існуючої вулиці Соборності (дана вулиця належить до категорії магістральних вулиць загальноміського значення згідно класифікації ДБН В.2.3-5-2001);

Факторами несприятливого впливу від перелічених вище джерел можуть бути:

- забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами, що виділятимуться під час руху автотранспорту по проїзній частині вулиці Соборності;

- шумове забруднення під час руху автотранспорту по проїзній частині вулиці Соборності.

З метою зменшення несприятливого впливу перелічених вище факторів на працівників запроектованої будівлі, даним ДПТ передбачена необхідність виконання наступних заходів:

- розміщення запроектованої будівлі на нормативній відстані від краю проїзної частини вул. Соборності (згідно п. 7.32* ДБН 360-92**);

10.2 Санітарне очищення території

В процесі експлуатації запроектованого житлового будинку утворюватимуться такі групи відходів:

1) тверді побутові відходи;

2) садові відходи;

3) рідкі побутові відходи (стічні води господарського походження).

Передбачається, що відходи груп 1 і 2 (тверді побутові та садові відходи) тимчасово зберігатимуться в металевих контейнерах для сміття, які розміщуються на господарській площадці з асфальтобетону.

Відходи з даних контейнерів будуть регулярно вивозитись на утилізацію комунальним автотранспортом згідно з укладеним договором та у відповідності до встановленого графіка.

Очікувані обсяги утворення твердих побутових і садових відходів будуть розраховані при виконанні подальших етапів проектування.

Рідкі побутові відходи (стічні води господарського походження), утворені в процесі експлуатації запроектованої будівлі, будуть відводитися до централізованої каналізаційної мережі м. Боярка, після чого проходитимуть очищення на міських очисних спорудах (докладніше – див. підрозділ 6.2 цієї пояснювальної записки).

11. Техніко-економічні показники

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Існуючий стан | Проектний стан |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Територія в межах проекту | га/% | 0,080 | 0,080/100 |
|  | - територія забудови | га/% | - | 0,01776/22,20 |
|  | - площа озеленення | га/% | - | 0,02981/37,26 |
|  | - асфальтобетонне покриття | га/% | - | 0,03243/40,54 |
| 2 | Вулично-дорожня мережа, транспорт |  |  |  |
|  | Протяжність вулично-дорожньої мережі | м | - | - |
|  | Щільність вулично-дорожньої мережі | м/м² | - | - |
|  | Відкриті автостоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів | машино-місць | - | 5 |
| 3 | Інженерне обладнання |  |  |  |
|  | Водоспоживання, всього | тис. м³/добу | - |  |
|  | Каналізація |  |  |  |
|  | Сумарний об’єм стічних вод | тис. м³/добу | - |  |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Споживання сумарне | тис. кВт*год/рік | - |  |
|  | у тому числі на комунально-побутові послуги | тис. кВт*год/рік | - |  |
|  | Кількість електроплит | од. | - |  |
|  | Газопостачання |  |  |  |
|  | Витрати газу, всього | млн. м³/рік | - |  |
|  | у тому числі на комунально-побутові послуги | млн. м³/рік | - |  |
|  | Протяжність газових мереж (будівництво) | км. | - |  |
|  | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Споживання сумарне | Гкал/год | - |  |
|  | Протяжність мереж (будівництво, перекладання) | км. | - |  |
|  | Інженерна підготовка та благоустрій |  |  |  |
|  | Територія забудови, що потребує заходів з інженерної підготовки з різних причин | ___га___ % до тер. | - |  |

Примітка 1. Зазначені показники буде визначено на наступних стадіях проектування.

12. Перелік нормативних документів

1. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».

2. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

3. Закон України «Про охорону культурної спадщини».

4. Постанова КМУ № 878 від 26.07.2001 р. «Про затвердження списку історичних населених місць України».

5. Постанова КМУ № 763 від 20.10.2016 р. «Про затвердження переліку суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов’язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі».

6. Постанова КМУ № 1107 від 26.10.2011 р. «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

7. Постанова КМУ № 6 від 09.01.2014 р. «Про затвердження переліку об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту».

8. Постанова КМУ № 808 від 28.08.2013 р. «Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку».

9. Наказ Мінрегіонбуду України № 290 від 16.11.2011 р. «Про затвердження порядку розроблення містобудівної документації».

10. ДБН 360-92** «Планування та забудова міських та сільських поселень».

11. ДБН В.1.1-12-2006 «Будівництво у сейсмічних районах України».

12. ДБН В.2.2-15:2009 «Житлові будинки. Основні положення».

13. ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».

14. ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів».

15. ДБН В.2.3-4:2007 «Автомобільні дороги».

16. ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів».

17. ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій території».

18. ДБН В.1.1.7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва».

19. Наказ Держкомзему України № 548 від 23.07.2010 р. «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель (КВЦПЗ)».

20. ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід і каналізація».

21. ДБН В 2.5.74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».

22. ДБН В 2.5.75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».

23. ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання».

24. ДБН В.2.5-23:2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення».

25. ДБН В.2.5-28:2006 «Природне і штучне освітлення».

26. ПУЕ-2016 «Правила улаштування електроустановок».

27. ГБН В.2.2-34620942-002:2015 «Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування».

28. ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий».

29. ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів».

30. ДСНП 145-2011 «Державні санітарні норми та правила утримання території населених місць».

31. ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва».

32. ДСТУ-Н Б В.2.5-83:2016 «Настанова з проектування засобів і обладнання зовнішнього освітлення міст, селищ та сільських населених пунктів».

33. ДСТУ Б А.2.4-4-2009 "Основні вимоги до проектної та робочої документації".

34. ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобудівної документації».

35. ДСТУ Б В.2.5-32:2007 «Труби безнапірні з поліпропілену, поліетилену, непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд та кабельної каналізації».

36. ДСТУ Б В.2.7-73-98 «Труби поліетиленові для подачі горючих газів. Технічні умови».

37. ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия".

38. ГОСТ 3634-80 «Люки чугунные для смотровых колодцев. Технические условия».

39. ТПР 902-09-22.84 «Колодцы канализационные».