1. Загальні положення

Детальний план території для будівництва і обслуговування будівлі закладу охорони здоров’я по вул. Соборності 51-Б, в м. Боярка, Києво-Святошинського району, Київської області (далі по тексту – ДПТ) розроблено на підставі:

- рішення сесії Боярської міської ради від 20 липня 2017 р. № 31/998.

- завдання на розроблення ДПТ.

ДПТ розроблено у відповідності з чинними в Україні нормами, правилами і стандартами.

ДПТ виконано на топографічній підоснові в М 1:500, наданої замовником.

ДПТ виконано в обсязі, передбаченому у нормативних документах:

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- «Порядок розроблення містобудівної документації», затверджений Наказом Мінрегіону України № 290 від 16.11.2011 р.;

- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

- ДСТУ Б А.2.4-4-2009 «Основні вимоги до проектної та робочої документації».

Умовні позначення витримані згідно нормативного документа:

- ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобудівної документації».

Містобудівні рішення відповідають нормативним документам:

- ДБН 360-92** «Планування та забудова міських та сільських поселень»;

- ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій території».

Санітарні норми витримані в обсязі нормативних документів:

- ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

- ДСНП 145-2011 «Державні санітарні норми та правила утримання території населених місць».

- Вимоги техногенної та пожежної безпеки витримано згідно НПА:

- ДБН В.1.1.7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;

- НАПБ А.01.001-2014. «Правила пожежної безпеки в Україні. Загальні вимоги».

Транспортну інфраструктуру у межах території та поза ними було передбачено згідно:

- ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів».

При розташуванні будівель і споруд на території дотримані вимоги таких нормативних документів:

- ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення».

Рішення щодо доступності території для маломобільних груп населення були прийняті згідно вимог:

- ДБН В.2.2.17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».

Інженерне забезпечення території розраховувалось і проектувалось згідно:

- ДБН В 2.5.74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;

- ДБН В 2.5.75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;

- ДБН В.2.5-39-2008 «Теплові мережі»;

- ПУЕ-2016 «Правила улаштування електроустановок»;

- ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення»;

- ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий»;

- ГБН В.2.2-34620942-002:2015 «Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування».

Окрім визначення планувальної організації і розвитку території, виділеної під будівництво зазначеної будівлі, додатковою метою даного ДПТ є, також, уточнення положень генерального плану м. Боярка, при проведенні реконструкції забудови частини кварталу, з визначенням подальшого функціонального (цільового) використання земельних ділянок, які будуть використовуватись в процесі проведення реконструкції забудови даної території.

Даним ДПТ визначено:

1. лінії регулювання забудови;

2. режим та параметри забудови окремої земельної ділянки, розподіл її території на функціональні зони згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами;

3. уточнення містобудівних умов та обмежень згідно з планом зонування території міста Боярка;

4. обсяги інженерної підготовки та інженерного забезпечення;

5. порядок організації транспортного і пішохідного руху;

6. порядок комплексного благоустрою та озеленення;

7. техніко-економічні показники.

ДПТ складається із графічних та текстових матеріалів. У складі ДПТ розробляється проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб (розробляється окремим проектом організацією, що має ліцензію на відповідний перелік робіт).

ДПТ не підлягає експертизі.

Положення Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» не передбачають визначення державних інтересів при розробці ДПТ в межах населеного пункту.

Внесення змін до ДПТ допускається за умови їх відповідності діючому генеральному плану населеного пункту та діючому плану зонування території населеного пункту.